ENSAMBLADO

---
Chasis-Motores
Elementos de sujeción
Modelos robot móvil
Par diferencial.
Dirección Akerman.
Base omnidireccional.

---
Motores – Etapa de potencia
Motores
Puente H L293
Dirección de un motor
S-H 0--1
S-AH 1--0
Alto 1–1
Alto	0-0

---
Puente H
Input:
> Pines de dirección
Output:
> Motores
+12V--- Voltaje de motores (en nuestro caso 7.4V)
Enable: (PWM provenientes del arduino)

---
Acondicionamiento
Reguladores
Variables
Fijos
78XX
Voltaje de referencia común

---
Variador de velocidad
Control de velocidad para motores CD
PWM
Señal PWM con Puente H
500Hz (Arduino)
Para el arduino la salida PWM
está en un rango de [0 - 255]

---
Sensores
Sensores analogico.
Sensores digitales.
Señales digitales.

---
Alimentación
Baterias
Li-Po
Alcalinas
Ac-Pb